## Slide 1: ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПЕШАЧКОМ И БИЦИКЛИСТИЧКОМ СТАЗОМ У УЛИЦИ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА У ОЏАЦИМА К.П. 616/1, 616/2, 2374 И 2370 К.О. ОЏАЦИ

## Slide 2: Предмет пројекта - изградња: - двосмерна саобраћајница - пешачке стазе - бициклистичка стаза - паркинзи - јавна расвета
Циљ пројекта – коначна реализација: - безбедност у саобраћају - безбедно кретање пешака, бициклиста и возила - савременији приступ садржајима школе - повезаност школске и јавне инфраструктуре

## Slide 3: Микролокација - предметни простор парк, улице Васе Пелагића, Иве Лоле Рибара, Основна школа Бранко Радичевић у Оџацима
Основа школа
Парк

## Slide 4: Основна школа се налази у улици Васе Пелагића у насељеном месту Оџаци. Улаз у школу је из улице Васе Пелагића. Школа је смештена у непосредној близини парка и изолована је од саобраћајница. У околини школе се налазе пешачке стазе које се прожимају кроз парк и тако повезују школу са улицом Васе Пелагића и Иве Лоле Рибара.

## Slide 5: У улици Иве Лоле Рибара постоје пешачке стазе са обе стране улице и бициклистичка стаза са једне стране. Постојеће стање је бетонска стаза ширине 3,0 m која се пружа између ограде школе и дрвореда као и прилазне стазе од бехатона ширине 1,5 m.

## Slide 6: Интензитет моторизованог саобраћаја у окружењу Основне школе Бранко Радичевић у Оџацима.

## Slide 7: Пројектовано решење: - коловоз од асфалтног застора, ширине 5,4 m - 6 паркинг места 5,5 x 2,5 m од бетонских плоча - пешачке стазе ширине 1,5 m од бетоснких плоча - бициклистичка стаза ширине 2,0 m од асфалтног застора - одводњавање – сливници, отворени канали - јавно осветљење – канделабери - саобраћајна сигнализација и опрема - садња 51 стабла листопадне липе

## Slide 8: Ситуациони план – приказ постојећег стања предметног простора.

## Slide 9: Ситуациони план – приказ пројектантског решења саобраћајница.

## Slide 10: Ситуациони план – приказ јавне расвете.

## Slide 11: Ситуациони план – приказ саобраћајног решења.

## Slide 12: Ситуациони план – приказ саобраћајног решења.

## Slide 13: Teхничком документацијом за реконструкцију ОШ Бранко Радичевић планирана је изградња интерне саобраћајнице, са којом ће бити повезана предметна саоабраћајница у улици Васе Пелагића

## Slide 14: Закључак – економске карактеристике: - изградњом инфраструктуре отварају се могућности улагања у друге привредне активности; - планираном изградњом стварају се услови за побољшање постојећих путни капацитета, а нарочито побољшање функционасања објекта Основне школе; - позитивни економски утицаји ове инвестиције могу се огледати у повећању избора школе за будуће ученике; - примена адекватних активности и мера на очувању непосредног природног окружења; - повећана безбедност саобраћаја кроз планско уређење и повећање нивоа услуга које сама инфраструктура пружа.